# 调平网络调整方案的设计与实现

### 一、水准网平差程序的设计与实现（论文文献综述）

张广兴[1]（2021）在《一种改进的水准网条件平差算法》文中指出在实际工程应用中,水准网网形复杂多样,当进行平差时,间接平差未知参数个数选取要求高,条件平差方程建立不唯一,针对此类问题,本文提出了一种利用传递数矩阵建立条件方程的算法,判断水准网中的水准路线和水准点是否是已知值,依据传递数矩阵运算规则,确定条件平差中的系数矩阵和常数项矩阵,并利用2个算例进行分析比较,证明了所提算法的有效性。

孙姝娟,徐万福,王锡琴[2]（2020）在《基于应用创新型人才培养的测绘程序设计教学改革研究》文中研究说明以培养应用创新型人才为导向对测绘程序设计课程进行教学改革研究,可以提升课程的教学水平和人才培养质量,更好地适应学科和社会发展需求。以成都大学测绘工程专业的测绘程序设计课程为例,深入剖析当前课程教学存在的问题,结合应用创新型人才培养目标,从课程设置、教学内容设计、教学手段等方面提出了改革措施,以期能够提高学生的学习积极性,改善教学效果。

黄祥雄,廖超明,覃胜凤,周聪林[3]（2020）在《基于Dijkstra算法的复杂水准路线自动组网严密平差程序设计与实现》文中进行了进一步梳理水准网平差是城市建/构筑物垂直变形监测、工程高程控制测量的一项重要工作。研究复杂水准路线快速判断与搜索、自动组网、参数选定与严密平差等核心问题是水准网平差的主体内容。采用Dijkstra算法快速搜索观测数据中所有可参与平差的独立的附合条件路线和闭合条件路线,实现以条件平差为数学模型的一种复杂水准路线自动组网与严密平差实用算法设计。结果表明,相对常用的间接平差数学模型,该算法设计的水准网平差程序操作简洁、过程清晰,有效提高了复杂水准路线测量的内业数据处理效率。

徐小汶[4]（2020）在《矿山测量信息管理与数据处理综合软件系统开发》文中认为在矿山测量工作中,矿山软件是必不可少的,利用矿山软件可以处理矿山测量多个方面的数据。目前,由于国内关于矿山测量信息管理系统与开发这方面的软件并不完整,对于矿山测量的工作任务处理的不够全面,也不够深入,这给矿区的安全生产带来了麻烦与困难。围绕这一需求,需要一套完整的有关矿山测量数据处理的软件辅助矿山的安全生产。针对这一突出问题,作者进行了进一步的研究。（1）本文对矿山测量工作进行了分析,分四个方面（水准、导线、开采沉陷和贯通）对矿山测量软件进行开发。其中本文第一部分为数据库部分,矿山测量得到的数据量大,且具有更新速度特别快的特点。基于此种需要,本文采用可实时动态更新数据的Access数据库作为存储矿山测量数据的数据库。通过OLEDB接口链接Visual Studio 2015平台,通过面向对象的C#高级语言,以.NET Framework为架构和Microsoft Access数据库管理技术结合,实现矿山软件与数据库之间的交互,从而实现了矿山测量管理系统与开发软件的可视化。（2）第二部分为核心部分,为了完成矿山测量任务,首先水准网的平差问题尤为重要。本课题设计,使用了更容易编写代码的间接平差进行水准网的平差问题,要实现矿井的井上下联系测量,导线网平差的精度也变得尤为重要,为了实现矿井的联系测量,利用间接平差模型编写了平差程序及精度评定的计算机算法实现导线网平差计算;矿山开采沉陷预计对矿山的安全生产特别重要,采用智能优化算法（遗传算法和模矢法）实现对概率积分法参数的求取,编写以概率积分法为基础的算法,实现开采沉陷的预计;为了加快巷道掘进的速度,在贯通点的预计变得尤为重要,本文利用贯通预计公式结合相关案例,实现了对贯通预计点的预计,预计精度达到了工程要求的范围。（3）通过对矿山测量相关工作需求分析,该软件实现的主要功能包括数据库管理、水准数据的处理、导线网数据的平差处理、开采沉陷预计与参数的求取、贯通方案的设计及贯通测量误差的预计、数据精度的分析及数据格式的管理。该软件将数据综合管理,更多避免了人工参与计算,就可以得到数据处理成果,为后期矿山巷道的掘进、中腰线的布设、保护煤柱的留设、开采沉陷的预测及开采后的填充、煤层的开采等提供了有力的条件,更加提高了数据处理的精度,对矿山安全起到了重要作用。本系统的功能在矿山测量工作方面的普遍适用性较强,有一定的实用意义和参考价值。图[45]表[9]参[80]

王海城[5]（2016）在《南水北调工程测量一体化系统实现关键技术研究》文中提出南水北调中线工程起源于汉江中上游的丹江口水库,途径唐白河流域和黄淮海平原西部,在郑州附近采用隧道穿过黄河,沿太行山东麓北上,自流到北京颐和园的团城湖,输水总干渠长1277km。工程施工路线长、建设单位多,从立项到竣工运营,经历了选线、方案优化、施工图设计、施工、运营管理等多个环节。工程测量是基础,它贯穿于工程建设的全过程、各阶段所涉及的测量内容不同,精度等级各异,采用的仪器设备不一样。为统一南水北调工程测量标准、规范作业程序、保证产品质量、提高作业效率,针对工程实际,对工作中存在的测量关键技术问题进行全面研究,并提出解决方案。设计开发了南水北调工程测量一体化系统,实现了科技成果向生产力转化。本论文研究的主要内容及解决的关键问题如下：1.研究基于TCA2003全站仪的角度和边长观测自动化和平面控制网平差技术,实现了平面控制测量内外业一体化。针对工程中经常遇到的坐标换算和地形图管理问题,着重研究了二维七参数坐标转换和基于椭球变换的高斯投影换算方法以及地形图分幅与编号方法,建立了一套适用于南水北调工程建设全过程的平面控制、坐标转换和图幅查询管理的解决方案。2.研究基于光学水准仪观测的PDA数据采集技术和电子水准仪（蔡司DINI系列和徕卡DNA系列）采集数据处理技术,在不提取测站高差情况下,通过测站观测时间对温度进行内插,实现了原始观测数据整理与高差温度改正的同步计算。采用同构异源测段数据汇总,实现对大规模水准网测段提取、断点探测和高差两项改正（正常水准面不平行改正及高程异常改正）的自动处理。在讨论水准网平差原理基础上,研究粗差探测和最小闭合环的搜索方法,以满足对水准网可靠性检验。通过分析水准监测网稳定性检验原理,给出分块间隙法和t检验法检验模型,实现两期水准网的稳定性检验。对多种GPS高程拟合的适用性进行研究,采用狄克松和格布拉斯粗差探测探测技术和穷尽法搜索参数值方法,解决了GPS高程拟合中已知点兼容和多面函数拟合光滑因子δ难以确定的问题。3.讨论了基于线路的圆曲线坐标计算原理,研究了“完整非对称型”和“非完整非对称型”的道路中桩坐标计算方法,给出基于直线、圆曲线和缓和曲线三种基本线元的坐标计算模型,解决了南水北调总干渠渠道定线及道路测设中任意复杂线形的坐标计算问题。采用以地块为单元的征地测量数据处理方法,实现地块的自动分离、分类汇总、自由分割、任意两界址点的边长方位量测、报表和宗地图输出。4.全面系统地研究断面测量及工程量计算一体化流程。提出了基点无关法断面测量技术,给出由坐标格式向距离-高程格式的转换方法,以及断面端点位置判定方法。讨论了纵横断面设计文件生成原理和断面法工程量计算原理,推导出实测断面与设计断面套合的交点坐标计算模型,建立了一套适用于南水北调工程断面测量和工程量计算一体化的解决方案。5.分析了灰色GM建模机理,改进了灰色积分参数c值确定方法,优化了Verhulst模型初始值,推导出自适应GM（1,1）灰色模型。针对多次正向累加存在的新旧数据权重分配上的不足,讨论了二次反向累加GOM（1,1）建模原理,推导出非齐次指数函数背景值构造模型,并给出积分参数c值的确定方法和沉降预测建模策略,为南水北调工程沉降监测预报提供了一套完整的解决方案。6.分析了扫描点云应用于变形监测的特点,提出了通过格网划分获得同名变形监测点的思路,提出了两期点云间基于最短距离的中位区取平均值计算变形的方法与步骤,并通过室内试验和南水北调实际试验研究,初步验证了地面三维激光扫描技术在南水北调坡面变形监测的可行性。7.自主开发了适应南水北调工程建设全过程需要的工程测量一体化系统,统一了不同作业单位、不同测量设备的工作流程与作业模式,实现了数据处理与成果管理的内外业一体化。

张广宇,欧阳兆灼,那福超,杨帆[6]（2014）在《基于VB的水准网经典平差系统的开发与应用》文中指出根据水准网数据特征,按已知数据、观测数据以及水准网边和点的相对位置关系设计了数据组织结构。基于间接平差模型,在VB环境下设计开发了水准网平差系统。选取了一组水准网数据,计算了水准网的高程平差值、高程中误差、高差平差值和高差中误差,并与已有计算结果作了对比,验证了程序编制的正确性和系统运行的可靠性。

俞礼彬,岳东杰,张明希,唐佑辉[7]（2014）在《数字水准测量数据处理程序设计及开发》文中认为由于数字水准仪在水准测量工作中应用越来越普及,其数据处理工作也变得尤其重要。该文基于VB开发了数字水准仪数据处理程序,该程序由数据库、水准文件预处理、平差、变形分析和抗差估计模块组成,能高效处理数字水准仪电子文件,生成规范水准手簿,并对水准网平差成图和抗差估计。经验证,程序具有实用性和可靠性。

王鹏磊,刘长星[8]（2014）在《基于MATLAB的水准网平差程序设计》文中研究说明MATLAB是近年逐步发展起来的大型数学计算软件,在测绘数据处理中用途越来越广泛,本文对水准网平差的算法进行分析,分别基于条件平差和间接平差2种方法,利用MATLAB实现了水准网的平差计算。

赵德良,逢增波[9]（2014）在《基于VB的水准网平差软件的设计与开发》文中研究说明根据最小二乘法平差原理,以Visual Basic 6.0为开发平台,设计并实现了水准网平差软件。该软件旨在解算工程水准网在不同基准,间接平差或附有限制条件间接平差模型下的水准网平差问题。

张胜,付春杰[10]（2012）在《粗差探测在水准网平差程序设计中的实现》文中研究说明基于Visual C++开发平台,在水准网平差程序中加入粗差探测模块,将含有粗差的观测数据剔除后进行平差,得到较为准确的平差结果。

### 二、水准网平差程序的设计与实现（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、水准网平差程序的设计与实现（论文提纲范文）

#### （1）一种改进的水准网条件平差算法（论文提纲范文）

0 引言

1 利用传递矩阵建立条件方程

1.1 传递数矩阵的建立

1.2 传递数矩阵的运算规则

2 算例分析

2.1 算例1

2.2 算例2

3 结束语

#### （2）基于应用创新型人才培养的测绘程序设计教学改革研究（论文提纲范文）

1 教学问题分析

1.1 计算机类课程设置相对较少且相互之间缺乏衔接性

1.2 教学内容安排与学生能力水平不符

1.3 教学方法单一，教学效率不高

2 教学改革方案

2.1 优化程序设计类课程设置

2.2 循序渐进设计教学内容，加强实践训练

2.3 采用多元化的教学方法

3 结束语

#### （3）基于Dijkstra算法的复杂水准路线自动组网严密平差程序设计与实现（论文提纲范文）

0 引言

1 平差方法选择

2 软件设计与实现

2.1 最短条件路径判断与搜索

2.1.1 Dijkstra算法分析

2.1.2 Dijkstra优化算法编程

2.1.3 水准路线分类优化及特征标记

2.2 参数选定与平差计算

2.3 推算支点和检测点高程

2.4 数据检查与结果输出

2.5 结果正确性验证

3 结论

#### （4）矿山测量信息管理与数据处理综合软件系统开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 研究现状及存在的问题

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 主要问题

1.3 研究内容

2 开发语言的选择和数据库的建立

2.1 Microsoft Access数据库基本概念

2.2 C#语言的介绍

2.3 Visual Studio 2015平台与数据库连接

2.4 矿山测量数据库

3 系统的总体设计

3.1 系统总体结构设计

3.2 系统总体功能设计

4 矿山测量信息管理与数据处理综合软件系统

4.1 水准网平差软件

4.1.1 定权

4.1.2 水准网间接平差模型

4.1.3 间接平差精度评定

4.1.4 水准网平差算法设计

4.1.5 水准网平差流程

4.1.6 水准网平差程序主界面

4.2 导线网平差软件

4.2.1 导线网平差原理及数学模型

4.2.2 导线网数据格式

4.2.3 算法设计

4.2.4 导线网平差流程

4.2.5 程序主界面

4.3 开采沉陷数据处理软件

4.3.1 开采沉陷预计模型

4.3.2 概率积分法模型

4.3.3 概率积分法预计公式

4.3.4 求取预计参数的两种算法

4.3.5 开采沉陷预计与参数求取主界面

4.3.6 软件模块

4.4 贯通测量程序设计

4.4.1 贯通测量

4.4.2 巷道贯通测量的意义

4.4.3 贯通测量误差预计主要算法

4.4.4 贯通的类型选择

4.4.5 贯通测量误差预计流程

4.4.6 贯通测量误差预计程序主界面

4.4.7 软件模块

5 结论与展望

5.1 主要工作及结论

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介及读研期间主要科研成果

#### （5）南水北调工程测量一体化系统实现关键技术研究（论文提纲范文）

创新点

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

§1.1 研究背景

§1.1.1 南水北调工程概况

§1.1.2 南水北调工程测量需要解决的关键问题

§1.2 国内外研究现状与分析

§1.2.1 地面测量数据处理一体化现状及分析

§1.2.2 灰色理论在监测预报中的研究现状及分析

§1.2.3 坡面监测预报中的研究现状及分析

§1.3 总的发展趋势和待解决的问题

§1.4 本文的主要研究内容

第二章 平面控制测量集成关键技术

§2.1 TCA2003全站仪机载程序开发

§2.1.1 TCA2003开发平台简介

§2.1.2 机载程序流程设计

§2.1.3 学习测量与自动观测模块设计

§2.1.4 观测数据预处理

§2.1.5 控制网平差数据结构

§2.1.6 平面控制网平差

§2.2 坐标变换方法研究

§2.2.1 二维七参数坐标转换

§2.2.2 基于椭球变换的坐标换算

§2.3 地形图分幅与编号查询方法研究

§2.3.1 国家基本地形图分幅方法

§2.3.2 新旧图幅号变换模型

§2.3.3 算法设计

§2.3.4 实例验证

§2.4 本章小结

第三章 高程测量集成关键技术

3.1 基于PDA的水准测量数据采集

§3.1.1 系统流程与文件构成设计

§3.1.2 算法设计

§3.2 测段观测数据预处理

§3.2.1 PDA采集数据预处理

§3.2.2 电子水准记录数据预处理

§3.3 同构异源测段数据汇总与质量控制

§3.3.1 测段汇总原理

§3.3.2 正常高改正与重力异常改正

§3.3.3 水准网平差文件结构

§3.3.4 水准网质量控制

§3.4 水准网平差

§3.4.1 平差模型

§3.4.2 水准网粗差探测

§3.4.3 水准网平差算例

§3.5 沉降监测网稳定性检验

§3.5.1 两期观测基准点的沉降计算

§3.5.2 多期观测单位权方差的综合估计

§3.5.3 平均间隙法

§3.5.4 t检验法

§3.5.5 实例验证

§3.6 GPS高程拟合

§3.6.1 曲面拟合法

§3.6.2 GPS高程拟合精度评判准则

§3.6.3 高程异常值的粗差检验

§3.6.4 实例分析

§3.7 本章小结

第四章 线路测设与征地测量数据处理

§4.1 总干渠圆曲线测设

§4.2 任意线形道路测设

§4.2.1 线路中桩坐标计算模型

§4.2.2 边桩坐标计算模型

§4.3 线路坐标计算的实现

§4.3.1 总干渠圆曲线测设

§4.3.2 任意线形道路测设

§4.4 征地测量数据处理

§4.4.1 数据采集方法

§4.4.2 地块几何参数计算

§4.4.3 地块分类汇总和地块分割算法设计

§4.5 本章小结

第五章 断面测量与工程量计算一体化技术

§5.1 地表断面测量数据处理

§5.1.1 坐标法断面测量数据结构

§5.1.2 断面格式转换

§5.1.3 同构异源数据处理

§5.2 填挖工程量计算

§5.2.1 填挖方量计算原理

§5.2.2 设计断面生成算法设计

§5.2.3 套合断面交点坐标计算

§5.2.4 套合断面面积计算

§5.3 本章小结

第六章 基于灰色理论的沉降预测模型优化

§6.1 概述

§6.2 沉降预测模型的选择

§6.1.1 沉降监测方案

§6.1.2 沉降预测模型的选择

§6.3 GM(1,1)模型的优化

§6.3.1 GM(1,1)模型的建模

§6.3.2 模型精度检验

§6.3.3 约束条件下积分参数c的确定

§6.3.4 GM(1,1)的自适应建模方法

§6.4 VERHULST预测模型优化

§6.4.1 经典灰色Verhulst改进模型

§6.4.2 Verhult模型的初始值优化

§6.4.3 实例分析

§6.5 反向累加预测模型及其改进

§6.5.1 反向累加灰色模型建模机理

§6.5.2 GOM(1,1)模型背景值优化

§6.5.3 约束条件下积分参数c的确定

§6.6 基于灰色理论的沉降预测模型选择

§6.7 本章小结

第七章 基于地面三维激光扫描技术的坡面形变监测

§7.1 概述

§7.2 边坡水平位移

§7.2.1 边坡水平位移监测技术

§7.2.2 南水北调边坡变形监测技术的选择

§7.3 地面三维激光扫描概述

§7.3.1 地面三维激光扫描系统组成与测量原理

§7.3.2 点云数据处理流程

§7.3.3 激光扫描技术与常规测量技术在变形监测中的比较

§7.4 基于激光扫描技术的直接变形计算法

§7.4.1 点云直接变形计算的基本原理

§7.4.2 点云直接变形计算的步骤

§7.4.3 模拟试验验证

§7.5 南水北调首渠段过水坡面形变监测试验与分析

§7.5.1 概述

§7.5.2 数据处理结果与分析

§7.6 本章小结

第八章 南水北调工程测量一体化系统设计与实现

§8.1 系统设计目标

§8.2 系统设计原则

§8.3 系统总体结构

§8.4 系统功能介绍

§8.4.1 平面测量子系统

§8.4.2 高程测量子系统

§8.4.3 线路测设与征地测量子系统

§8.4.4 断面测量与工程量计算子系统

§8.4.5 沉降监测分析与预报子系统

第九章 总结与展望

§9.1 总结

§9.2 展望

参考文献

攻博期间发表科研成果目录

致谢

#### （6）基于VB的水准网经典平差系统的开发与应用（论文提纲范文）

1 间接平差原理与数据组织

1.1 间接平差原理

1.2 数据组织

2 算法实现

2.1 平差计算步骤

2.2 近似高程推算

2.3 误差方程和法方程的组成

2.3.1 误差方程式的列立

2.3.2 权值的确定

2.3.3 法方程的组成

2.4 精度评定

3 系统设计

4 实例验证

5 结束语

#### （7）数字水准测量数据处理程序设计及开发（论文提纲范文）

1 引言

2 程序分析与设计

2.1 程序总体设计

2.2 数据库设计

2.3 程序功能介绍

2.3.1 水准文件预处理

2.3.2 水准网平差功能

2.3.3 变形分析功能

2.3.4 抗差估计功能

3 应用实例

3.1 水准文件预处理

3.2 水准网平差

3.3 变形分析

3.4 抗差估计

4 结束语

#### （8）基于MATLAB的水准网平差程序设计（论文提纲范文）

0 引言

1 平差原理

1. 1 条件平差

1. 2 间接平差

2 水准网平差程序设计思路及关键程序

2. 1 程序设计流程

2. 2 关键程序

3 水准网平差计算示例

4 结束语

### 四、水准网平差程序的设计与实现（论文参考文献）

- [1]一种改进的水准网条件平差算法[J]. 张广兴. 北京测绘, 2021(01)

- [2]基于应用创新型人才培养的测绘程序设计教学改革研究[J]. 孙姝娟,徐万福,王锡琴. 电脑与信息技术, 2020(05)

- [3]基于Dijkstra算法的复杂水准路线自动组网严密平差程序设计与实现[J]. 黄祥雄,廖超明,覃胜凤,周聪林. 南宁师范大学学报(自然科学版), 2020(02)

- [4]矿山测量信息管理与数据处理综合软件系统开发[D]. 徐小汶. 安徽理工大学, 2020(04)

- [5]南水北调工程测量一体化系统实现关键技术研究[D]. 王海城. 武汉大学, 2016(06)

- [6]基于VB的水准网经典平差系统的开发与应用[J]. 张广宇,欧阳兆灼,那福超,杨帆. 中国矿业, 2014(S2)

- [7]数字水准测量数据处理程序设计及开发[J]. 俞礼彬,岳东杰,张明希,唐佑辉. 勘察科学技术, 2014(05)

- [8]基于MATLAB的水准网平差程序设计[J]. 王鹏磊,刘长星. 测绘与空间地理信息, 2014(03)

- [9]基于VB的水准网平差软件的设计与开发[J]. 赵德良,逢增波. 科技信息, 2014(05)

- [10]粗差探测在水准网平差程序设计中的实现[J]. 张胜,付春杰. 煤炭科技, 2012(03)

本文来源: https://www.lw76.cn/article/dc018a37118262cd57828de4.html