# 一种新型扩频通信系统

### 一、一种新的扩频通信系统（论文文献综述）

江治林[1]（2018）在《基于直接序列扩频的码索引调制方案研究》文中提出索引调制是近年来兴起的一种无线通信技术,在将来具有良好的发展前景。目前,索引调制的研究主要集中于空间调制和子载波索引调制,而对于直接序列扩频码索引调制的研究相对还比较少。扩频通信作为一项重要的通信技术,已广泛应用于诸多领域。开展对以直接序列扩频为基础的码索引调制方案的研究,对推进码索引调制和扩频通信的理论发展以及实际应用均具备一定的参考价值。传统扩频调制技术存在耗费过大的频带宽度和频谱效率低等不足,而码索引调制技术可以有效改善系统的频谱效率和能量效率。不足之处则是码索引调制是以消耗大量索引资源为前提,且误比特率性能会有一定下降。为解决上述问题,本文分别提出两种不同的解决方案。针对码索引调制通过提升伪随机（Pseudo Noise,PN）码映射比特的途径增加信息传输速率时,需要使用大量的PN码资源的问题,提出一种新的方法——广义码索引调制。该方法通过提升每个传输间隙激活的PN码个数,可以有效增加PN码映射比特的数量,进而提升方案的能量效率和频谱效率。仿真与分析结果表明,在频谱效率一致时,该方法相比于码索引调制会带来在瑞利衰落信道中约1dB和在高斯信道中约2dB的误比特率性能的差距,但是广义码索引调制可以节约更多的PN码资源。针对码索引调制相对于直接序列扩频在提升频谱利用率时,造成误比特率性能明显下降的问题,提出非正交-码索引调制。该方案在发射端的信息比特首先需要分割为调制数据块以及PN码映射数据块,再分别映射为调制符号和PN码的索引,调制符号的实部与虚部再选择相同的激活的PN码进行扩频。仿真与分析结果表明,在相同频谱效率时,非正交-码索引调制的误比特率性能比码索引调制在高斯信道中当误比特率为10-5时具备约2-3dB的优势,以及在瑞利衰落信道中当误比特率为10-2时具备约2dB的优势。本文在码索引调制中通过引入并行组合扩频的思想缓解了码索引调制需要耗费过多的PN码资源的不足,进一步提升了系统的频谱效率;通过引入空间调制的思想缓解了码索引调制误比特率性能较差的不足,且简化了整个调制和解调系统的结构。另外,该研究对于进一步研究直接序列扩频码索引调制具备一定的参考价值。

方颖[2]（2017）在《非线性扩频信号的处理与检测方法研究》文中进行了进一步梳理与传统通信方式相比,扩频通信由于保密性能良好且具有多址特性,抗干扰和抗截获能力强等特点,在军事民用通信甚至航天领域有极为重要的地位。扩频通信作为一种保密要求极高的通信方式,其核心在于伪噪声特性良好扩频码的选择。目前,扩频通信系统中使用最多的是PN序列,即伪随机序列。然而这种序列的复杂度低,可以使用的码元数目有限,很容易被敌方破解,在使用时存在很多不安全因素。因此,非线性扩频信号的生成及其检测成为扩频通信的关键技术之一。混沌序列用作扩频系统扩频码,具有码元丰富,保密性好等优点。随着通信技术和多媒体技术的快速发展,研究混沌信号的产生和处理方法变得至关重要。混沌扩频序列的产生可分为两个关键步骤:（1）用函数产生性能良好的混沌时间序列;（2）将混沌时间序列通过不可逆转的方法转换为二值伪随机序列。本论文从这两方面入手,重点研究一种新混沌扩频序列的产生及性能特点,并将其应用在直接序列扩频通信系统中,利用FPGA实现一个简单的直扩系统。本文主要内容包括:（1）简单介绍了扩频通信基本原理及其同步技术,从扩频序列的设计准则出发,分析传统扩频码存在的安全性和可靠性问题。（2）研究了结构弱化、相空间重构理论,在此基础上给出了改进Skew Tent映射和改进Logistic映射,很好的改善了映射的相关特性,非常符合扩频序列的要求。（3）混沌时间序列必须经过量化后才能作为扩频序列使用。为此,文章对经典的二值化方法如二值量化法和比特量化法进行了较为详细的分析,对比了各自优缺点,并在比特量化法的基础上引入符号动力学理论,结合序列符号化后的性质,给出了一种基于符号序列的比特量化法,与上述改进型Logistic映射结合,介绍了使用该方法产生伪随机扩频序列的过程,并深入分析了这种扩频序列和传统方法产生的扩频序列在性能上的优缺点。（4）设计了一个基于硬件的简单直接扩频通信系统。运用FPGA实现一个简单的直接扩频过程,包括PN码的产生和调制。并在此系统上应用论文所提的新序列,与传统的扩频序列进行对比,测试结果表明,本文所产生的新扩频序列更适合应用于直扩系统中。

### 二、一种新的扩频通信系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、一种新的扩频通信系统（论文提纲范文）

#### （1）基于直接序列扩频的码索引调制方案研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外研究现状

1.3 论文工作和章节安排

1.3.1 论文工作

1.3.2 章节安排

第2章 直接序列扩频通信技术

2.1 引言

2.2 直接序列扩频

2.3 多进制扩频

2.4 并行组合扩频

2.5 码索引调制

2.6 本章小结

第3章 直接序列扩频广义码索引调制

3.1 引言

3.2 广义码索引调制介绍

3.2.1 GCIM发射机模型

3.2.2 信号调制过程

3.2.3 PN码组映射方式

3.2.4 GCIM接收机模型

3.2.5 信号解调过程

3.3 索引资源使用情况对比

3.4 复杂度分析

3.5 仿真结果

3.5.1 GCIM与 CIM的误比特率分析

3.5.2 GCIM在不同参数配置下的误比特率分析

3.6 本章小结

第4章 直接序列扩频非正交-码索引调制

4.1 引言

4.2 非正交-码索引调制介绍

4.2.1 N-CIM发射机模型

4.2.2 信号调制过程

4.2.3 PN码映射方式

4.2.4 N-CIM接收机模型

4.2.5 信号解调过程

4.3 索引资源使用情况对比

4.4 复杂度分析

4.5 仿真结果

4.5.1 N-CIM与 CIM误比特率分析

4.5.2 N-CIM在不同参数配置时的误比特率分析

4.5.3 N-CIM与 DSSS误比特率分析

4.6 本章小结

第5章 结束语

5.1 工作总结

5.2 未来工作

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果

#### （2）非线性扩频信号的处理与检测方法研究（论文提纲范文）

中文摘要

abstract

1.绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 主要工作和结构安排

2.扩频通信的原理和方法

2.1 扩频通信的基本概念

2.1.1 扩频通信的简介

2.1.2 扩频通信基本原理

2.2 扩频系统的同步技术

2.2.1 同步不确定性

2.2.2 伪码同步技术

2.3 扩频序列的产生

2.3.1 序列的基本概念

2.3.2 传统伪随机码

2.4 本章小结

3.混沌扩频序列的产生

3.1 混沌的概念和特征

3.2 结构弱化优化混沌序列

3.2.1 混沌序列Lyapunov指数

3.2.2 弱结构化混沌映射

3.2.3 一种新的Skew Tent映射性能分析

3.3 相空间重构与自相关特性

3.3.1 相空间重构

3.3.2 相空间与自相关特性的联系

3.3.3 APAS定理

3.3.4 一种新的Logistic映射算法

3.4 性能验证

3.5 本章小结

4.基于符号序列的比特量化法的构造和分析

4.1 常用的二值化方法

4.2 基于符号序列的比特量化法

4.2.1 复合符号混沌序列

4.2.2 基于符号序列的比特量化法

4.3 扩频序列性能分析

4.3.1 平衡性分析

4.3.2 相关性分析

4.3.3 游程分析

4.3.4 复杂度分析

4.4 系统仿真

4.5 本章小结

5.直接扩频通信系统的硬件实现

5.1 直接序列扩频系统的总体简介

5.1.1 发射机子系统

5.1.2 接收机子系统

5.2 系统功能模块及参数设定

5.2.1 系统主要功能模块

5.2.2 直扩系统参数设定

5.3 系统软硬件说明

5.3.1 系统开发语言说明

5.3.2 系统硬件实现结构

5.4 发射机系统FPGA实现

5.4.1 伪码发生器实现

5.4.2 信号直接扩频实现

5.4.3 信号BPSK调制实现

5.5 接收机系统FPGA实现

5.5.1 下变频通道设计

5.5.2 捕获模块设计及仿真结果

5.6 测试结果与分析

5.7 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

### 四、一种新的扩频通信系统（论文参考文献）

- [1]基于直接序列扩频的码索引调制方案研究[D]. 江治林. 重庆邮电大学, 2018(01)

- [2]非线性扩频信号的处理与检测方法研究[D]. 方颖. 苏州大学, 2017(06)

本文来源: https://www.lw76.cn/article/fb47001dc738b9c61ba94a22.html